# AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 00 din 00.06.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Oraşul Şimleu Silvaniei prin primar Mihai-Cristian Lazăr, cu sediul în loc. Simleu Silvaniei, str. Libertăţii, nr.3, jud. Sălaj, pentru proiectul: „MODERNIZARE DRUMURI INTERIOARE, ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI”, propus a fi amplasat în loc. Şimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcesu; loc. Cehei, str. Zona „Remat”; loc. Pustă, str. Mesteacănului, str. Şcolii, str. Pajiştei, str. Rândunicii, str. Văii2, str. Gutuiului, str. Salciei, judeţul Sălaj, înregistrată la A.P.M  Sălaj cu nr. 2207 / 20.03.2024,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.05.2024, că proiectul: „MODERNIZARE DRUMURI INTERIOARE, ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI”, propus a fi amplasat în loc. Şimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcesu; loc. Cehei, str. Zona „Remat”; loc. Pustă, str. Mesteacănului, str. Şcolii, str. Pajiştei, str. Rândunicii, str. Văii2, str. Gutuiului, str. Salciei, judeţul Sălaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct . 13, lit. a.) orice modificări sau extinderi, altele dect cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Oraşul Şimleu Silvaniei,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin proiect se propune modernizarea a 9 străzi din orașul Şimleu Silvaniei, prin reabilitarea elementelor existente și realizarea unui sistem rutier adecvat.

Obiectivul de investiţie propus este amplasat în judeţul Sălaj, în orașul Şimleu Silvaniei şi are în componenţa sa 9 străzi cu o lungime totală de 3777,52 m.

Terenurile pe care se vor executa lucrările analizate în cadrul prezentului memoriu, aparţin domeniului public, iar categoria de folosință este domeniu public - străzi.

Prezentăm mai jos lista cu străzile propuse pentru modernizare:

|  | Numele străzii | Lățime pc | Lungime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUSTA | str. Mesteacănului | 5.50m+2*0.5m (6.5 m) | 1343.710 m |  |
|  | str. Văii 2 | 3.50m+2*0.75m (5.00m) | 573.998 m |  |
|  | str.Rândunicii | 3.50m+2*0.5m (4.5m) | 250.017 m |  |
|  | Str. Pajiştei | 3.50m+2*0.5m (4.50m) | 225.351 m |
|  | Str. Gutuiului | 3.50m+2*0.5m (4.50m) | 261.310 m |
|  | Str. Salciei | 3.50m+2*0.5m (4.50m) | 70.541 m |
|  | Str. Şcolii | 4.00m+2*0.75m (5.50m) | 324.572 m |
|  | Total PUSTA | ─ | 3049.499 m |
| ŞIMLEU | str. Cehei | 5.00m+2*0.5m (6.00m) | 470.502 m |
|  | str. Bălcescu | 5.50m+2*0.5m (6.5m) | 257.520 m |
|  | Total ŞIMLEU | ─ | 728.022 m |
|  |  |  | 3777.521 m |

Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan, străzile s-au amenajat printr-o succesiune de aliniamente şi curbe, în special aliniamente, respectiv acolo unde unghiurile sunt mai mari de 177 grade s-au considerat frânturi.

Linia roşie s-a proiectat astfel încât volumele de umplutură, săpătură să fie cât mai mici, urmărind în mare parte configuraţia terenului.

Din punct de vedere al elementelor geometrice în profil transversal, străzile din Şimleu Silvaniei au urmatoarele caracteristici:

- categoria drumului: străzi

- categoria tehnică: V

- viteza de proiectare: 30 km/h

- lățimea părții carosabile: 3.00 – 5.5 m

- lățimea platformei: 4.00 – 6.5 m

- latime acostamente 2x0.50 m

- Tipul structurii rutiere: suplă

- Zone verzi de lăţime variabilă

În profilul transversal, străzile se vor amplasa în general la limita proprietăţilor şi acolo unde va fi necesar se vor reloca stâlpii de electricitate.

Scurgerea apelor pluviale de pe platforma străzilor este asigurată prin podeţe şi şanţuri existente. Podeţele proiectate sunt în număr de 2 buc, cu diametrul de ø 600-800, şi lungime de 8 m. Pentru asigurarea lăţimii părţii carosabile, pe strada Bălcescu, se va executa rigolă de acostament.

Pe strada Bălcescu se propune extinderea podeţului lateral de acces, iar la poziţia km 0+200 se propune execuţia unui podeţ tubular nou, pentru preluarea apelor şi dirijarea acestora în emisari.

Materialele şi utilajele de execuţie a lucrărilor rutiere vor fi cele agrementate conform normelor tehnice.

Lucrările necesare de întreţinere după realizarea investiţiei vor fi asigurate prin grija beneficiarului, Oraşul Şimleu Silvaniei, prin personalul din cadrul Primariei care va urmări şi întreţine atât pe perioada de iarnă cât şi pe perioada de primăvară – toamnă lucrările propuse pentru modernizare cât şi cele existente.

Pe perioada execuţiei lucrărilor constructorul va lua măsurile de semnalizarea punctului de lucru conform Ordinului MT/MI 1124/411/2000.

Toate echipamentele rutiere vor fi semnalizate cu elemente reflectorizante (butoni retroreflectorizanţi, dispozitive reflectorizante, marcaje rutiere, stâlpi de ghidare, etc).

Stâlpii din vecinătatea trotuarelor care sunt consideraţi periculoşi pentru buna desfăşurare a traficului rutier, se vor semnaliza corespunzător deoarece pentru relocarea acestora vor fi nevoie de costuri însemnate.

Structura rutiera strada Mesteacănului şi strada Cehei :

◦	4 cm strat de uzură BA16

◦	6 cm strat de legatură BAD22.4

◦	10 cm strat de piatră spartă

Structura rutieră strada Văii, Rândunicii, Pajiştei, Şcolii, Gutuiului şi Salciei:

◦	6 cm strat de uzură BA16

◦	10 cm strat de piatră spartă împănată

Structura rutieră strada Bălcescu:

- 4 cm strat de uzură BA16

- 6 cm strat de legatura BAD22.4

- 25 cm strat de piatră spartă

- 35 cm strat de balast

Proiectul include extinderea podeţului lateral de acces pe strada Bălcescu, iar la poziţia km 0+200 se propune execuţia unui podeţ tubular nou, pentru preluarea apelor şi dirijarea acestora în emisari.

Suprafaţa de teren afectată de lucrări este situată în intravilanul și extravilanul UAT Şimleul Silvaniei, conform documentației de urbanism, faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Simleul Silvaniei nr. 3 /25.01.2001 si are categoria de folosinţă domeniu public - străzi. Destinația terenului conform PUG este domeniu public - străzi al UAT Simleul Silvaniei.

Proiectul este amplasat la o distanță de peste 76 km față de cea mai apropiată graniță națională, respectiv granița de vest a României cu Ungaria.

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă.

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: realizarea proiectului implică utilizarea de agregate minerale, balastru şi piatră spartă. Tronsoanele unde se vor curăţa şi lărgi şanţurile vor necesita realizarea de săpături, mecanizate, cu ajutorul utilajelor cu ardere internă, consumatoare de motorină şi benzină. Combustibilul se va achiziţiona de la staţiile de distribuție carburanți autorizate din apropierea frontului de lucru.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- dotarea cu material absorbant și intervenția imediată în cazul în care se observă scurgeri, menținerea autovehiculelor într-o bună stare tehnică, staționarea acestora pe platforme betonate;

- pentru factorul de mediu aer:

- se recomandă stocarea materialelor în grămezi cât mai compacte (raport suprafața/volum cât mai mic);

- deșeurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament;

- lucrările cu potențial ridicat de generare a prafului (compactare, manipulări de materiale pulverulente) se vor evita a se realiza în zilele cu vânt puternic. Se vor programa lucrările în funcție de prognoza meteo;

- utilajele folosite in activitatea trebuise sa fie moderne şi întreținute corespunzător şi verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi) ;

- la staționare, autovehiculele vor avea motorul oprit;

- pentru zgomot şi vibraţii:

- pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare;

- echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate;

- pentru sol şi subsol :

- în cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va acționa imediat cu mijloace absorbante. Dacă este cazul se va curăţa zona afectată, iar pământul contaminat va fi excavat şi preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de către firme autorizate;

Lucrări necesare organizării de șantier:

Având în vedere distanța dintre cele două tronsoane și necesitatea limitării impactului transportului materialelor asupra factorilor de mediu, se recomandă dezvoltarea organizării de șantier într-un amplasament din considerente de ordin economic și de protecție a mediului.

Se va amenaja o zonă pentru organizarea de șantier pe o suprafață totală de maxim 50 mp, pe un teren pus la dispoziție de Primăria Orașului Simleul Silvaniei, cu respectarea tuturor condițiilor de amplasare și a tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu.

După execuția proiectului aceste suprafețe vor fi reabilitate și amenajate pentru folosința inițială, având în vedere că în acest moment aceste suprafețe sunt utilizate pentru depozitare și activități agricole.

Principiile care au stat la baza alegerii organizării de şantier sunt:

- distributia in lungul proiectului a volumului de lucrari necesar a fi realizat;

- reducerea impactului asupra locuitorilor;

- disconfort cât mai mic în zona lucrărilor;

Dotari principale ale organizarii de santier:

- Birouri, depozit, parcare autoturisme

- dotari pentru protecție în situații de urgență.

-    grupuri sanitare de tip ecologic care vor fi vidanjate periodic, astfel încât să se asigure că

apele uzate menajere nu vor avea un impact semnificativ asupra mediului.

Recomandăm ca amplasamentul organizării de șantier să se realizeze cu respectarea următoarelor condiții:

  - să nu fie amplasată în interiorul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate;

  - să nu fie amplasată în vecinatatea cursurilor de apă;

  - să nu fie amplasată în zonele identificate cu risc alunecare terenului;

  - să fie asigurat accesul la drumurile existente;

  - să fie amplasată la o distanță rezonabilă față de zonele locuite.

În plus față de aceste recomandări, este interzisă amplasarea organizării de șantier pe suprafețe protejate (situria rheologice, situri monumente ale naturii, etc.) sau pe terenuri de ocalitate superioară.

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

Disconfortul populaţiei pe perioada de execuţie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare menţionate. Investiţia va duce la creşterea nivelului de confort al locuitorilor.Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului şi se vor desfăşura doar pe amplasamentul destinat acestuia. La terminarea execuţiei lucrărilor, terenul se va readuce la starea iniţială şi se va semăna iarbă.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 38 din 25.03.2024 emis de Primăria Oraşul Şimleu Silvaniei, terenul este situat în intravilanul şi în extravilanul localităţii Şimleu Silvaniei, aparţinând domeniului public.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: pentru realizarea investiţiei este necesar a se subtraversa şi supratraversa cursul de apă necadastrat

- zone costiere şi mediul marin: nu este cazul

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi

dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă, va conduce la creşterea confortului şi realizarea

cadrului igienico-sanitar pentru populaţie şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă amplasamentului propus nu se desfăşoară alte proiecte;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din respectiva Decizie etapei de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella BALINT

Întocmit,

cons. Ovidiu Spin