Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 00 din 11.10.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Poiana Blenchii, cu sediul în com. Poiana Blenchii, sat Poiana Blenchii, nr.46, jud. Sălaj, pentru proiectul: „ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GOSTILA”, propus a fi amplasat în com. Poiana Blenchii, sat Gostila, F.N, judeţul Sălaj, înregistrată la A.P.M  Sălaj cu nr. 4097 / 16.05.2023,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.05.2023, că proiectul: „ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GOSTILA”, propus a fi amplasat în com. Poiana Blenchii, sat Gostila, F.N, judeţul Sălaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b) – proiecte de dezvoltare urbană , inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Monitorul de Sălaj, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Comuna Poiana Blenchii,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin prezentul proiect se urmăreşte realizarea unui sistem de alimentare cu apă şi canalizare menajeră pentru localitatea Gostila,comuna Poian Blenchii.

Alimentarea cu apă -puţ forat in loc. Gostila

Puţul forat va avea adâncimea de 120 m şi va fi amplasat in loc ferit de orice

sursa de poluare si va asigura cantitatea de apa necesara pentru locuitorii deserviti .        Peretii putului vor fi inaltati cu 0,70 m deasupra terenului pentru impiedicarea scurgerilor de ape de suprafata in fantana. In jurul cabinei putului se va realiza un perimetru de protectie amenajat cu panta spre exterior, tot pentru scurgerea apelor pluviale. Dupa realizarea putului apa va fi dezinfectata cu clorura de var sau cu cloramina. Cantitatea de substanta clorigena pentru a obtine 0,5 g clor rezidual /1mc apa se dozeaza in functie de cantitatea de apa in asa fel  incat la 1 mc de apa sa se administreze 2 g clor activ .

Putul va corespunde prescriptiilor “Normelor de igiena si a recomandarilor

privind mediul de viata al populatiei .

Putul va fi echipat cu electropompa submersibila avand Q = 15 mc/h si H = 200 mCA .

Conform instructiunilor HG nr.930/2005 privind “Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara”, s-a instituit perimetrul de protectie sanitara a incintei captarii.  Putul va avea o zona de protectie cu raza de 20 m in jur. Aceasta suprafata va fi imprejmuita.

-put forat , H=120m

-pompa submersibila Q=15mc/h,H=200mCA

-Qs zi med=1.60 l/sec

-Qs zi max =3.53 l/sec

-coloana de absortie DN100

Forajul va fi amplasat in loc. Gostila, in spatele Scolii Generale, pe un teren aflat in domeniul public al com. Poiana Blenchii. Forajul va fi imprejmuit, indeplinind zona de protectie sanitara de regim sever, 20 x 20m.

Se va executa un bransament electric trifazat, cablu 5x16mmp, de la reteaua publica a loc. Gostila.

Coordonate stereo 70:

-X = 647.873

-Y = 409.529

Retele de aductiune

Apa bruta din foraj va fi transportata până în gospodaria de apa la statia de tratare din loc. Gostila prin intermediul retelei de aductiune.

| Nr. Tronson | Nr. Tronson | Retea refulare | Camine de vane |
| --- | --- | --- | --- |
| Localitate | Localitate | PEID De 110 PN20 | (buc) |
| De la foraj din loc. Gostila | La GA. Gostila | 1.800 | 2 |

Statia de tratare:

Statia de tratare apa va fi tip  containerizata , capacitate Qmax=20 mc/h  ,constructie modulara amplasata pe o fundatie de beton in incinta gospodariei de apa si are urmatoarele caracteristici si componente:

Pentru apa potabila si industriala- container  DIN/DVGW

Culoare ex. RAL  (gri/albastru / alb)

Dimensiuni:

-	lungime           6.058 mm

-	inaltime           2.591 mm

-	latime            2.438 mm

Izolatie interna a peretilor si a plafonului cu un strat de 50 mm vata minerala, acoperit cu un placaj de 12 mm sau panouri sand-wich.

-Filtru cu nisip 2 x 10 mc/h

Unitate de filtrare duplex cu control automat pentru diferenta de presiune, cu filtrare buna-, de suprafata- sau apa de proces cu impuritati anorganice predominante, filtrare paralela, spalare in cascade in sens invers.

| debit max. permis | 20 mc/h |
| --- | --- |
| la o viteza de spalare | 15 m/h |
| presiunea de operare min./max. | 4/6 bar |
| temperatura de operare min./max. | 5/35°C |
| debit spalare inversa min. | 20 m3/h |
| dren (altele) | DN 125 |
| conexiunea apei de intrare | DN 65 |
| conexiunea permeatului | DN 65 |
| tensiunea | 230 V/50 Hz |
| consumul de energie electrica | 20 W |
| control mediu de intrare | apa |
| dimensiunile filtrului: |  |
| - volum total | 680 l |
| - inaltimea cilindrului | 1,000 mm |
| - diametru | 930 mm |
| - inaltime | 1,900 mm |
| Filtrul media include |  |
| Strat suportat | 100 l |
| filtru media (70% din vol. cilindrului) | 330 l |
| filtru cu carcasa | GfK cu PE-Inline |
| valva principala de control | ABS |
| dimensiuni: |  |
| - inaltime | 2,240 mm |
| - latime | 2,350 mm |
| - adancime | 1,300 mm |

Control electrico-hidraulic cu vana principala de control pentru operarea automata. Spalare inversa controlata de presiunea diferentiala sau de timer. Controlarul presiunii diferentiale include un microprocessor cu ecran LCD cu 4 digit. Parametrii de stocare pentru 30 de zile in cazul unei pene de curent. Conducta pentru apa de intrare in flux si pentru spalarea inversa, este fabricata din material PVC. Supapele pentru spalarea inversa sunt fabricate pentru spalarea inversa cu apa de intrare.

-Filtru cu cărbune activ 2 x 10 mc/h

Unitate de filtrare de tip duplex cu control automat pe timp pentru filtrarea bunam, de suprafata- sau apa de proces cu impuritati organice in principal, filtrare paralela, spalare inversa in cascada.

-Debitmetru

Debitmetru cu impuls pentru masurarea cantitatii de apa in

sistemele de apa.

Debit nominal	10.0 mc/h

Debit maxim	20.0 nWh

Debit minim	0.16 mc/h

litrii/impuls	5.0 l

presiunea max. de operare	16 bar

temperature max. de operare	40°C

pozitia fitingurilor	orizontal

conexiune racord	R 1 V2"

dmensiuni: lungime - 438 mm şi inaltime -207 mm

Debitmetru cu impulsuri. Bara de alama pentru conexiuni. Impulsuri proportionale la debitul de apa care trece peste contactul REED.

-Instalaţie clorinare

Sistem complet pre-montat pentru stocarea si dozarea exacta a produselor lichide in circuitul de apa.

Dimensiuni:

Diametru   460 mm
Inaltime     860 mm

Conexiune electrica         220-240 V/ 50-60 Hz

Puterea consumata          11 W

Greutatea aproximativa    10 kg

Pompele dozatoare DPI sunt actionate cu motor electric, pompe cu deplasare oscilatorie cu control mecanic al diafragmei. Mod de operare cheie (cu operare manuala ON/OFF, pulsatie sau pulsatie cu memorie), cheie pentru dezaerare, maner rotativ pentru reglarea fregventei pulsatiei sau functiei divisor / de multiplicare a functiei, indicare LED a sistemului de operare, LED pentru operare si alarma, cap dozare cu auto-degazare, presemnal gol si semnal de gol. Relatare standard doua erori, incluzand cablul pentru debitmetru.

Volum total cursa  -0.14 ml/cursa

Fregventa cursa  7,200 strokes/h

Debit  : 1.0 l/h 10 bar

La contrapresiunea max. 6.0 mWS

Sunctiune max. aprox. 4/6 mm

Conexiune furtun int/ext

Nivel de zgomot 45 dB (A)

Material PVC/VITON/PTF 0-100 %

Inaltime de stocare 32:1

Control contact semnal1:32

divizor max.multiplicator puls max. Rezervorul de dozare este rezistent la lovire, semi-transparent PE. Cu bara acoperita, pompa fiind montata prin sinterizare, cu  sistem de suctiune.

Capacitate 75 l

Aspiratie pentru transportul produselor lichide de la tancuri,printr-o pompa dozatoare cu 2 switch-uri de nivel integrate.

Material	PP

Conexiune furtun int/ext	4/6 mm
Furtun de dozare

Material	PE

Furtun dozare int/ext	4/6 mm

Lungime	5 m

-Supapa de siguranta

Pentru tancul de dozare D 75 si D 100 diametrul 495 mm

diametru flansa 557 mm
inaltime	540 mm

material	PE jumatate transparent

-Punct de injectie

Pentru injectie de lichid sau produse de tratare a apei, inclusiv

verificarea supapei de intrare

Presiunea de operare max.	16 bar

Temperature de operare max.	40°C

Conexiune manson	R V -2"

Conexiune furtun int/ext	4/6 mm

Inaltime totala	130 mm

Material	PP/EPDM

-Sterilizator UV

Pentru sterilizarea apei prin indepartarea microorganismelor din aceasta.

Debit max.	333 l/min.

Nr. lampi	5

Durata de functionare a lampii	9000 h

Putere lampi	5 x 40 W

Doza radiatiei	>400 J/ m2

Material	AISI 304 ( AISI316L)

Conexiuni int.-ext.	2"

Presiunea max. 9 bar Alimentarea electrica 230 V - 50/60 Hz. Absorptie electrica 220 Wh Protectie IP 55 Alimentare prin cablu 150 cm. Conexiunea lampilor la cablu 250 cm. Display LCD Contor ore functionate Alarma pentru durata de viata a lampii cu resetare pentru contor Led rosu pentru erori Releu alarma contact NO/NC Releu alarma 230 V NO / priza - max. 2 A Tablou electric de comanda si control pentru functionare automata

Rezervor de inmagazinare

-Loc. Gostila , rezervor propus metalic suprateran V=125 mc

Rezervorul este realizat din elemente prefabricate (panouri metalice), preunizate si asamblate sub forma unui recipient paralelipipedic suprateran.  Este izolat termic cu placi de poliuretan, protejate la exterior cu plastic dur. Este amplasat intr-o incinta imprejmuita.

Rezervorul de inmagazinare va fi  metalic-cilindric cu membrana din cauciuc Butylic/EPDM  si va fi amplasat in localitatea Gostila, in incinta gospodariei de apa .

Coordonate stereo 70:

-X = 410.810

-Y = 648.214 ;

-Rezistenta pentru mentinerea pe timp de iarna , a apei , la 5° C

Structura de rezistenta a rezervorului este solicitata la urmatoarele incarcari:

- incarcare permanenta – greutate proprie rezervor

– greutate apa pe fundatie

– presiunea statica a apei

- incarcare utila pe acoperis

- incarcari climatice din vant si zapada

- incarcari din temperatura

- incarcari accidentale – actiunea seismica

– presiunea dinamica a apei.

Conditii de potabilitate a apei din retea:

Nu se va mentine apa mai mult de 48 ore in rezervor.

Reteaua de distributie

Localitatea va fi alimentata gravitational din rezervorul in incinta gospodariei de apa prin intermediul retelelor de distributie, astfel:

Pleaca de la caminul amplasat  dupa iesirea conductei de distributie de la rezervor . Conducta este prevazuta din teava de polietilena de inalta densitate cu De = 110 mm si Pn = 10 bar.  Conducta de distributie alimenteaza cu apa localitatea Gostila si va avea traseul de-a lungul drumurilor, alimentand bransamentele individuale si hidrantii exteriori . Conducta de distributie va fi montata ingropat pe toata lungimea ei.

Adancimea de ingropare a conductei s-a prevazut la min. 1,10 m de la generatoarea superioara a acesteia.

Conductele se vor executa conform planurilor si profilelor, pentru a evita presiunile

prea mari in conducte sau pentru realizarea legaturilor la strazi cu cote mai inalte , unde

trebuie asigurata o anumita presiune.Igienizarea conductei se va face cu ajutorul hidrantilor.

| Alimentare cu apă în loc. Gostila, com. Poiana Blenchii, jud. Salaj |
| --- |
| Nr. crt. | Den. Tronson | Cond. PEID, D= 110mm, PN10 | Cond. PEID, D= 125mm, PN10 | Branșament de apă | Cămin de vane | Hidranți |
|  |  | (m) | (m) | (buc) | (buc) | (buc) |
| 1 | TRONSON 1 | 1445.00 | - | 33.00 | 2.00 | 4.00 |
| 2 | TRONSON 2 | 85.00 | 980.00 | 20.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | TRONSON 3 | 1000.00 | - | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 4 | TRONSON 4 | 375.00 | - | 21.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | TRONSON 5 | 300.00 | - | 10.00 | - | 1.00 |
| 6 | TRONSON 6 | 420.00 | - | 25.00 | 1.00 | - |
| 7 | TRONSON 7 | 715.00 | - | 34.00 | 1.00 | 3.00 |
| 8 | TRONSON 8 | 1450.00 | - | 58.00 | 1.00 | 5.00 |
|  | TOTAL: | 5790.00 | 980.00 | 204.00 | 8.00 | 18.00 |

-Lungime  retea alimentare cu apa distributie :  6.770 m. PEID, PN10, De110-125mm

-Bransamente de apa PEID , De25, PN10,  cu camin apometru Dn400/500, contor ½” .-204 buc.

-Camine de vane din beton, H=-1.80m, dotate cu instalatii hidraulice de sectorizare si golire.-8 buc.

-Hidranti de incendiu supraterani , DN80.-18 buc

Canalizare menajera:

Retele de canalizare menajera

Se propun retele de canalizare menajera in loc. Gostila. PVC KG, SN8 ,DN250mm

Pe traseu se vor monta si 3 statii de pompare a apei uzate si retele de refulare . Doua statii de pompare vor fi amplasate in loc. Gostila in zonele topografice inferioare. A treia statie de pompare  ape uzate se amplaseaza in loc. Gostila la iesire spre loc.  Poiana  Blenchii, si transporta apa uzata in loc. Poiana Blenchii  (in primul camin de vizitare  al retelei existente)  prin intermediul unei retele de canalizare sub presiune .

Racordurile la gospodarii se vor executa prin intermediul conductelor PVC, KG SN8, De160mm, dotate cu camin de inspectie /racord  DN350

| Canalizare menajeră în loc. Gostila, com.Poiana Blenchii, jud. Salaj |
| --- |
| Nr. crt. | Den. Tronson | Cond. PVC, D= 250mm, SN8 | Cămin de vizitare | Racord canal | Cond. PEID, D= 125mm, PN10 (refulare apă uzată) |
|  |  | (m) | (buc) | (buc) | (m) |
| 1 | TRONSON 1 | 1437.00 | 39.00 | 33.00 | - |
| 2 | TRONSON 2 | 910.00 | 23.00 | 18.00 | - |
| 3 | TRONSON 3 | 367.00 | 7.00 | 21.00 | - |
| 4 | TRONSON 4 | 300.00 | 9.00 | 10.00 | - |
| 5 | TRONSON 5 | 440.00 | 11.00 | 25.00 | - |
| 6 | TRONSON 6 | 711.00 | 19.00 | 33.00 | 75.00 |
| 7 | TRONSON 7 | 336.00 | 8.00 | 8.00 | 50.00 |
| 8 | TRONSON 8 | 1102.00 | 28.00 | 51.00 | 3200.00 |
|  | TOTAL: | 5603.00 | 144.00 | 199.00 | 3325.00 |

Racordurile de canalizare.

Racordurile de canalizare la gospodarii se vor executa prin intermediul conductelor PVC, KG SN8, De160mm, dotate cu camin de inspectie /racord  DN350.-199 buc.

Retele de canalizare sub presiune (refulare)

| Nr. Tronson | Retea refulare | Retea refulare | Obs, | Camine de golire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localitate | PEID De110 (lungime) | PEID De125 (lungime) | De la SPAU la C.V.,,, | (buc) |
| Gostila |  | 3200 | SPAU 3-CM. 56 exist. | 4 |
| Gostila |  | 50 | SPAU 2- CV.118 |  |
| Gostila | 75 |  | SPAU 1- CV.97 |  |
| Total retele refulare | 3325 |  |  |  |

Statii de pompare

S-au prevazut trei statii de pompare a apelor uzate menajere in loc. Gostila.

Statiile de pompare trebuie sa fie astfel alcatuite si echipate incat zgomotele si vibratiile produse sa fie in limitele admise in reglementari tehnice specifice.

In jurul statiei se prevede o zona cu plantatii cu rol de protectie a spatiului invecinat fata de necesitatile caracteristice acestui gen de statie

Statiile de pompare sunt alcatuite din:

-Agregat de pompe verticale cu montaj vertical inecat

-Instalatii hidraulice

-Echipament electric si de automatizare

-Dispositive pentru manevrarea pieselor grele in timpul exploatarii

-Instalatii de ventilatie

-Parametrii principali sunt: inaltimea de pompare ale electropompelor si debitul de ape uzate vehiculata

-Statiile de pompare pentru canalizare se prevad cu functionarea inecata ale electropompelor

| Amplasament Loc. | Nume SPAU | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| Gostila | SPAU 1 | Q= 1.90 mc/h, H=10mCA, D1500, H=3250 |
| Gostila | SPAU 2 | Q= 6.69 mc/h, H=15mCA, D2000, H=4000 |
| Gostila | SPAU 3 | Q= 8.14 mc/h, H=20mCA, D2000, H=5500 |

Bransamente electrice trifazare:

-5X16mmp-Pi=15 kW-la  foraj Gostila -1 buc

-5X10mmp-Pi=3-10kW-la SPAU-ri-3 buc

-5X10mmp-Pi=3-10kW-la GA Gostila- 1 buc.

Platforme amenajate si imprejmuiri:

-20x20 m -la  foraj Gostila

-25 x25  m- la GA Gostila

Platformele vor fi pietruite, imprejmuite cu gard H=2.00 si vor avea iluminat nocturn.

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă.

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: realizarea proiectului implică utilizarea de agregate minerale, balastru. Tronsoanele de reţea pozate subteran vor necesita pregătirea patului de pozare prin realizarea de săpături, mecanizat, cu ajutorul utilajelor cu ardere internă, consumatoare de motorină şi benzină. Combustibilul se va achiziţiona de la staţiile de distribuție carburanți autorizate din apropierea frontului de lucru.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- dotarea cu material absorbant și intervenția imediată în cazul în care se observă scurgeri, menținerea autovehiculelor într-o bună stare tehnică, staționarea acestora pe platforme betonate;

- pentru factorul de mediu aer:

- se recomandă stocarea materialelor în grămezi cât mai compacte (raport suprafața/volum cât mai mic);

- deșeurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament;

- lucrările cu potențial ridicat de generare a prafului (compactare, manipulări de materiale pulverulente) se vor evita a se realiza în zilele cu vânt puternic. Se vor programa lucrările în funcție de prognoza meteo;

- utilajele folosite in activitatea trebuise sa fie moderne şi întreținute corespunzător şi verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi) ;

- la staționare, autovehiculele vor avea motorul oprit;

- pentru zgomot şi vibraţii:

- pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare;

- echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate;

- pentru sol şi subsol :

- în cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va acționa imediat cu mijloace absorbante. Dacă este cazul se va curăţa zona afectată, iar pământul contaminat va fi excavat şi preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de către firme autorizate;

Lucrări necesare organizării de șantier:

Materialele pentru executia lucrarilor (tevi de PVC, polietilena si camine de vizitare/vane) vor fi amplasate pe un teren existent al com. Poiana Blenchii,loc. Gostila, iar executantul lucrarii are obligativitatea intocmirii documentatiei, obtinerii avizelor si autorizatiei de construire privind Organizarea de santier.

In principiu se amenajeaza o platforma cu dimensiunile în plan 15m x 10m, imprejmuita cu plasa de sarma.

Pe aceasta platforma  se va instala  un container (pentru inmagazinare piese si pentru personal) cu dimensiunile de 2,50 m x 5.00m x 2,60 m si cate un  container WC ecologic cu dimensiunile în plan de 1,50 m x 1,50 m conectate la o fosa septica cu posibilitati de vidanjare periodica.

- parcare pentru 2 autoturisme

- containerul penru personalul de conducere al santierului  este  dotat cu compartiment de grup sanitar în care se gaseste o toaleta si o chiuveta.

–  descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

-impactul organizarii de santier asupra mediului este unul minim , deoarece platforma respectiva este nefolosita, existand posibilitatea montarii containerului pentru organizarea de santier, ulterior terenul se va readuce la starea initiala.

– surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

-pe aceasta platforma  se va instala  un container (pentru inmagazinare piese si pentru personal) cu dimensiunile de 2,50 m x 5.00m x 2,60 m si cate un  container WC ecologic cu dimensiunile în plan de 1,50 m x 1,50 m conectate la o fosa septica cu posibilitati de vidanjare periodica. Pot sa apara poluari accidentale daca exista pierderi de carburanti de la motoarele utilajelor de constructii sau de la masinile care vin in santier pentru aprovizionarea cu materiale de constructii (tevi si camine de vizitare/vane). In cazul unor poluari accidentale , constructorul va lua imediat masuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale absorbante.

–  dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

In cazul unor poluari accidentale cu combustibili sau uleiuri provenite de la utilajele de constructii, constructorul va lua imediat masuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale absorbante (materiale textile sau nisipuri absorbante).

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Disconfortul populaţiei pe perioada de execuţie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare menţionate. Investiţia va duce la creşterea nivelului de confort al locuitorilor.Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului şi se vor desfăşura doar pe amplasamentul destinat acestuia. La terminarea execuţiei lucrărilor, terenul se va readuce la starea iniţială şi se va semăna iarbă.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 5 din 08.05.2023 emis de Comuna Poiana Blenchii, terenul este situat în intravilanul şi extravilanul comunei Poiana Blenchii, aparţinând domeniului public.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: pentru realizarea investiţiei este necesar a se subtraversa şi supratraversa cursul de apă necadastrat

- zone costiere şi mediul marin: nu este cazul

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi

dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă, va conduce la creşterea confortului şi realizarea

cadrului igienico-sanitar pentru populaţie şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi

funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada

de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe

amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a

proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării

lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va

reveni la parametrii iniţiali

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă

amplasamentului propus nu se desfăşoară alte proiecte;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și

condițiile din respectiva Decizie etapei de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Localizarea proiectului :

Bazinul hidrografic:  râul Someș

Cursul de apă : (denumire şi cod cadastral): cod.II 1.000.00.00.00.0

cod.II 1.037.00.00.00.0

coordonator hidro-edilitar de zonă:  A.N.  ”Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someș-Tisa.

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Națională ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa, nr. 00 din 00.00.2023 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 0000/00.00.2023, decizie justificată prin următoarele: proiectul propus nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă;

- Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. SJ-00 din 00.00.2023, eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, înregistrat la APM Sălaj nr. 5122 din 16.06.2023:

- Începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor.

- În cazul redimensionării podurilor, în corelare cu prevederile legale HG nr. 846/2010, se vor redimensiona şi lucrările de traversare cu conductă de canalizare ancorată de acestea.

- Se interzice evacuarea de ape uzate, deșeuri și alte substanțe poluatoare în apele de suprafață sau subterane.

- În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

- Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- În cazul în care apar modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

- La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

- Respectarea regimului restricționat de folosință a terenurilor în zona de protecție a cursurilor de apă, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 2. și luarea măsurilor necesare de asigurare a stabilității albiei și malurilor în zona traversărilor.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea condiţiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. SJ-00 din 00.00.2023, eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 cu modificările ulterioare, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella BALINT

Întocmit,

cons. Ovidiu SPIN