Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. număr din zz.ll.aaaa

....

Titularul activității: SC B MASIV SRL

Adresa: Str. PRINCIPALA, Nr. 60/N, Pericei , Judetul Sălaj

Punct de lucru: SC B MASIV SRL

Locația activității: Str. PRINCIPALA, Nr. 60/N, Pericei , Judetul Sălaj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2511 | - Fabricarea de constructii metalice si parti component ale structurilor metalice” capacitate > 10tone/luna |  |  |  |  |  |
| 2562 | Operatiuni de mecanica generala |  |  |  |  |  |
| 5210 | Depzitari |  |  |  |  |  |

....

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

....

Emisă de: APM Salaj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC B MASIV SRL, cu punctul de lucru din Str. PRINCIPALA, Nr. 60/N, Pericei , Judetul Sălaj,.... înregistrată la APM Salaj cu nr. 6286/08.11.2018, .... în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

Și ca urmare a delegării de competență,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC B MASIV SRL, cu punctul de lucru din Str. PRINCIPALA, Nr. 60/N, Pericei , Judetul Sălaj,

Documentația conține:

....

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

....

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

....

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

....

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

# I. Activitatea autorizată

....

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 2511 | - Fabricarea de constructii metalice si parti component ale structurilor metalice” capacitate > 10tone/luna |  |  |
| 2562 | Operatiuni de mecanica generala |  |  |
| 5210 | Depzitari |  |  |

....

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

-Curti constructii: imobil imprejmuit  cu gard din beton  si plasa de sarma 	S= 2479mp; Teren arabil                                                                                                    S =3471; Teren arabil  cu S =2084 mp-Total S =8034 mp

-Atelir confectii metalice Anexe 	-S=55.0 mp; Centrala termica -S=3.60 mp;-Baie 	S= 6.0m; Bucatarie ( oficiu) S= 7,20 mp; Dormitor  S=30.0 mp; Atelier – hala	 S=570.0mp;Birou S=30.87mp;

-Hala metalica:Incapere expozitie  1 -S=307.125mp; Incapere expozitie 2-S=159.075 mp; Birou S=29.0 mp; Vestiar -S=24 mp; Bucatarie -S=15 mp; Baie-S=7.2mp; Total -S=541.525 mp;

-Platforme in   suprafata de-S= 3000mp;

-Locuri de parcare -25 locuri

- Suprafete libere  -S= 2000mp

- Suprafete construite -S=2935mp

Utilaje existente in hala de productie:

- Generator de curent  RRAGT 7201 HSB-1 buc;

- Masina de slefuit Veton 4-90-1 buc;

- Incarcator frontal  telescopic Manitou -1 buc;

- Incarcator frontal  Hamlate H12 SDx							1 buc

- Masina de insurubat 									2 buc;

- Motodebitor 										1 buc

- Haulotte H15SDX 									3 buc

- Generator Oerlikon   Optiplus								1 buc

- Masina de insurubat 									2 buc;

- Compactor teren									1 buc

- Vibrator beton 									1 buc;

- Abkant 										1 buc

- Derulator  manual pentru tabla 							2 buc

- Circular  taiat  panouri								1 buc

- Compresor airmaster 									1 buc

- Generator 										1 buc

- Banc de lucru platforma								1 buc

- Compresor  B3800									1 buc;

- Masina de gaurit 									1 buc

- Rezervor combustibil 									1 buc

- Generator de sudura 									1 buc

- Unitate de antrenare  lance 								1 buc;

- Stivuitor  tip  MT 1330SL Sn=3000kg						1 buc;

- Stivuitor tip HTL 4014 Sn=4000 kg							1 buc

- Cazan mural de apa calda pentru  furnizare agent termic necesar incalzirii spatiilor  de productie   cu putere termica  instalata Q=34 kw,  presiune pn=2,0bar  dotat cu cos de dispersie cu inaltimea H= 1.10m, si diametru de  Ø=110 mm, cu functionare pe combustibil  gaz

Masini inscrise  pe  firma 
                        Mercedez  Benz 	 				1 buc

Mercedez ML Euro					1 buc;

Mercedez sprinter 					3 buc;

Cap Tractor 		 				1buc;

Semiremorca Koegel 					1 buc;

Opel Insigna 						1 buc;

Fiat ducato  	Platforma				1 buc

Fiat ducato autoutilitara 				1 buc

..

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

.... Profile metalice  YPE, HEA, UNP, Z, C, diferite forme se aprovizioneaza de la SC  Mairon SRL galati , Grup metal trading  cca  200 tone/an;

Panouri sandwich  se aprovizioneaza de la SC Topanel SRL, Tera Stil, cca 15.000mp;

Usi, ferestre  PVC 							      cca 1500mp;

Fier cornier  								     cca 5000kg/an

Teava rotunda  Ø20-30mm, 						     cca 15-20.000kg/an

Electrozi de sudura   supertit						     cca 100kg/an

Discuri abrazive 							     cca 400 kg/an;

Perii rotative pentru slefuire  						     cca 200 buc/an

Hartie abraziva   1-2 kg/an;

Folie strech    50,0 ml/luna  cca  15.0kg/an

Banda PES ( pentru legat) role  cca 10 role/an  cca 15 kg/an;

Vopsea 								cca 100,0 kg/luna

Diluant 								cca  100,0 kg/luna;

Chit 									cca 50,0kg/luna;

Suruburi  350buc/luna+350buc/luna piulite 				cca 10kg de fiecare

Saibe  cca 700 buc/luna						 cca 10 kg de fiecare

Tuburi de O2  								 cca  2,0 buc/luna

Consum de apa   la doza  						 cca  	- 1800 l/an

Consum de gaz  /6 luni din an 					 cca 	10.000mc

Motorina cca 200 litri /luna

###### Aerul comprimat necesar procesului de producţie {acţionarea unor utilaje} este asigurat de 1 compresoar Compresorul are un volum V=200litri,  pn=11 bar Compresor  V=200 litri, tip CEK Italia, fluid de lucru aer, temperatura de lucru –200C +500C, presiunea de lucru p=10 bar, presiunea max 11 bar, motor compresor  1,85 KW

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentare cu apa este asigurata de catre  un put  de mica adancime cu inaltimea H=7,0m si diametru  Dn=1000mm,   acesta este echipat cu o pompa submersibila  dotata cu motor de  putere  Q= 9mc/h, si inaltimea  caloana de apa de H=20McA

Canalizare  apele uzate menajere rezultate de la grupul social se realizeaza printr-o  conducta de PVC, cu o lungime  cca 30 m, cu  diametru  Ø 110 mm  ce ajunge intr-un bazin vidanjabil cu un volum de cca  V=8,0mc  care se vidanjeaza de cate ori este nevoie

Alimentarea cu energie electrica-Se  realizeaza de la reteaua  SC GRENERG SRL  Satu Mare

#### Alimentarea cu energie termica-se realizeaza printr-un cazan de apa calda mural  cu putere termica instalata  34 kw,   care functioneaza pe  combustibil gazos,

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

....

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

... Obtinerea reperelor tehnice din  metal  cuprinde urmatoarele faze:

Aprovizionarea;

Receptia  materialelor

Depozitarea temporara pe rastel sau in alt mod ;

Debitare la dimensiuni cu tirolitul (taiere cu disc abraziv);

Stivuire pe capre metalice in vederea sudarii

Sudare (imbinare):

Slefuire cu perie rotativa manual,

Grunduire;

Vopsire cu pensula  manual , in spatiu inchsi si betonat

Control  tehnic de calitate  vizual ;

Control tehnic nedistructiv se afce cu solutii penetrante (Controlul sudurilor)se efectueaza numai de catre firme autorizate

Ansamblarea

Calitatea produselor obtinute se realizeaza prin controlul procesului tehnologic in toate fazele.

Livrare la clienti;

Fazele procesului tehnologic:

a. Confectionarea  pieselor metalice din teava

1 Aprovizionarea   cu repere metalice nevopsite;

2. Debitarea  pe lungimi diferite   a tablei si a tevei ptrate  cu  utilajele din dotare

3.Confectionarea   diferitelor elemente  de capat  pentru fixare  in prese  mecanice

4. Sudarea capetelor  elementelor de fixare cu ajutorul  aparatului  de sudura

6.Vopsirea  in camp electrostatic   in cabina de vopsire

7.Polimerizarea vopselei de pe piesele vopsite in cuptorul  de coacere

8.Ambalarea pe paleti   a pieselor pana la livrare

9.Produsul  finit  consta in parti  componente ale structurilor metalice  se incorporeaza in constructia metalica  si se  monteaza pe santier la  beneficiari

b.Confectionarea  pieselor metalice din tabla

1 Aprovizionarea   cu repere metalice nevopsite  (tabla  in coli)

2. Debitarea  pe lungimi diferite   a tablei   in  diferite forme  si dimensiuni  cu ajutorul  aparatului de stantare   si debitare laser

3 Vopsirea  cu pensula  in functi ede cerinte   a elementelor rezultate

4 Ambalarea a pieselor pana la livrare

Operatiuni de mecanica generala :

Aprovizinare cu teava ;

Taiere teava

Montare

Ambalare

Livrare la beneficiari

.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate-nu este cazul;

....

## 5. Produsele și subprodusele obținute

Profile metalice  YPE, HEA, UNP, Z, C, diferite forme se aprovizioneaza de la SC  Mairon SRL galati , Grup metal trading  cca  200 tone/an..

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

....

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |

....

## 8. Programul de funcționare

....

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

....

Aer

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

Alte surse de poluare

....

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |

....

Apă

....

Pretratare ape pe amplasament

....

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

....

Tratare ape pe amplasament

....

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

....

Sol

....

Alți factori de mediu (după caz)

....

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

....

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

....

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. … din data … şi se referă numai la apele tehnologice uzate.

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. … din data … şi se referă numai la apele tehnologice uzate

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

....

# III. Monitorizarea mediului

....

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....

Monitorizarea aerului

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

Monitorizarea apei

....

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei subterane

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

....

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

....

## 1. Deșeuri produse

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

## 2. Deșeuri colectate

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

....

## 3. Deșeuri stocate temporar

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

....

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

....

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

....

## 7. Ambalaje folosite

....

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

....

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

....

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

## 2. Modul de gospodărire

....

  - ambalare:....

  - transport: ....

  - depozitare: ....

  - folosire/comercializare: ....

....

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

....

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

....

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

....

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

....

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

....

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

....

Prezenta autorizație de mediu conține ...() pagini și a fost eliberată în .... exemplare.

....

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. ing. Aurica GREC

Şef  Serviciu  Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

Ing. Steliana Banea