Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 00 din 00.00.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Prest Construct S.R.L., cu sediul în comuna Cizer, satul Cizer, nr 333/A, înregistrată la APM Salaj cu nr. 7630/15.11.2021,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.04.2022, că proiectul: „Înfiinţare carieră”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Sâg, satul Mal, extravilan,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). Proiectul se încadrează în sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2, lit. a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Comunei Sâg şi la sediul titularului, precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect: proiectul prevede executarea lucrărilor specifice de exploatare a nisipurilor şi pietrișurilor prin lucrări miniere de suprafaţă. Terenul pe care se dorește implementarea proiectului în suprafaţă totală de 40.000 mp este situat în extravilanul localităţii Mal, comuna Sâg. Conform CF nr. 51199 terenul aparţine titular şi are categoria de folosință arabil. Accesul auto în zona perimetrului de exploatare se  face din drumul de exploataţie agricolă existent, Culmea Cizerului, cu o lungime de peste 8500 m.

Până în prezent în zona perimetrului de exploatare nu au mai fost executate activități miniere pentru exploatarea nisipului şi pietrişului.

Suprafaţa perimetrului de exploatare, conform fişei de localizare a perimetrului este de 9.900 mp, delimitat prin următoarele Coordonate Stereo 70:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 619.356 | 334.518 |
| 2 | 619.315 | 334.601 |
| 3 | 619.400 | 334.677 |
| 4 | 619.440 | 334.600 |
| 5 | 619.405 | 334.566 |

Terenul este situat între cotele 487 m și 453 m. Din observaţiile făcute în teren s-a estimat grosimea nisipului şi pietrisului la circa 34 m adâncime. În primă etapă se vor valorifica primii 22 m. Pe toată suprafaţa deţinută de titular s-a calculat un volum de resurse de nisip şi pietriş de circa 880 000 mc. Din acest volum în primul an de exploatare se vor extrage circa 129.240 mc, echivalentul a 9900 mp.

Proces tehnologic cuprinde mai multe faze:

- Lucrari de deschidere;

- Lucrări de pregătire a frontului de lucru;

- Lucrări propriu-zise de exploatare;

- Lucrări de refacere a mediului.

- Lucrări dedeschidere

Deschiderea zăcământului este asigurat prin accesul în perimetru din drumul de exploatație agricolă Culmea Cizerului, existent, cu o lungime de peste 8500 m până la amplasament. Lucrările de deschidere constau din întrețienrea drumului de acces.

Tot la deschiderea carierei se va realiza bornarea perimetrului acesteia, conform Fisei de localizare a perimetrului.

- Lucrări de pregătire

Lucrările vor demara cu realizarea zonei tehnice aferente organizării de șantier din carieră. Se vor amplasa pe o platformă betonată, în suprafață de 200 mp, 1 container cu funcția de birou și vestiar angajați. Pe platforma betonată se vor amplasa bidoane metalice cu capacitatea de 2*200 l, amplasate într-o cuvă de retenție metalică pentru stocarea motorinei. Platforma va fi dotată de asemenea cu spațiu organizat – zone separate cu plasă de sarma pentru amplasarea containerelor de colectare a deșeurilor. Tot în această etapă se vor realiza un decantor cu volumul de 8 mc (suprafața de 8 mp) și se va aplasa toaleta ecologică vidanjabilă pe platforma descrisă.

Lucrările de pregătire a exploatării constau din descopertarea solului vegetal şi a sterilului şi stocarea acestora în halde exterioare.

Solul fertil are grosimi cuprinse între 0,1÷0,5 m, rezultând un volum total de circa 12000 mc, din care în primă fază 900 mc. Va rezulta si o cantitate de circa 20 000 mc ( din care in primul an circa 2500 mc) de material provenit din intercalatiile sterile care se va depozita intr-o halda situata in extremitatea vestica a perimetrului.

Depozitarea materialelor rezultate se va realiza selectiv. Solul vegetal îndepărtat cu buldoexcavatorul, va fi depozitat temporar în haldă amplasată în zona vestică a perimetrului, la intrarea în carieră, în zona de aval, pentru a fi  utilizat la final la reconstrucția ecologică.

Cantitatea de steril rezultată este de circa 20 000 mc va fi haldată pe o suprafață de 1200 mp, cu înălțimea haldei rezultate va fi de 16 m. Cantitatea de sol vegetal este de circa 12000 mc, sol ceva fi haldat temporar in zona vestica, distinct pentru a putea fi reutilizate încadrul procesului de refacere a amplasamentului.

Lucrările de descopertare, îndepărtarea solului vegetal și a intercalatiilor sterile din cuprinsul zacamantului se va realiza progresiv, pe masura avansarii lucrărilor în carieră.

Decopertarea zacamantului se va face prin taiere împingere cu buldozerul avand în vedere că grosimea solului vegetali este mai mica de 1,00 m.

Lucrările de pregătire aferente treptelor în lucru vor consta de asemenea din saparea unor transee cu latimea minima de 5 m care vor face legătura între lucrarile de deschidere (drumuri de acces) și treptele de exploatare, decaparea solului vegetal  și descopertarea zacamantului.

Săparea transeelor, platformele de atac ale fiecarei trepte este necesara pentru a se crea frontul de lucru ce va servi la evacuarea productiei de la nivelul fiecărei trepte.

- Lucrări propriu zise de exploatare

Metoda de exploatare aplicata este "cu trepte drepte descendente" cu următoarele elemente geometrice ale treptelor:

- înălţime treaptă 5,0m;

- lăţime treapta 15,0m din care:

- lăţimea fâşiei de lucru 6 m:

- lăţimea bermei de transport 5 m;

- lăţimea bermei de siguranţă 4 m;

- unghiul de taluz 45°;

- nr. de trepte 4.

Sensul de avansare a frontului este pe înclinarea stratului nord-est-sud-vest.

Lucrările de exploatare vor consta în extragerea materialului util de la nivelul treptelor de exploatare cu două excavatoare + un incarcator cu cupă de 1,2-1,5mc. Tinând cont de condiţiile de zăcământ din zona perimetrului Dealu Cristei, activitatea de extractie se va face prin crearea elementelor geometrice proiectate ale carierei (treptelor), avansarea se va realiza din aval spreamonte, aproximativ perpendicular pe curbele de nivel.

Pentru scurgerea apelor se va respecta panta bermelor de minim 7 ‰.

d) Transportul productiei:

Transportul productiei extrase se va face cu autobasculante ce aparțin societății, fie cu mijloacele de transport ale beneficiarilor. Parcul auto al societății este aferent tuturor punctelor de lucru ale acesteia. Parcul auto - 6 autobaculante 8x4 de 16-24 t la finalul fiecărei zile este garat la sediul social al societății.

e) Lucrări de refacerea mediului:

Lucrările de refacere a amplasamentului se vor executa în conformitate cu Planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic de refacere a mediului. Procesul de reconstrucţie ecologică a amplasamentului va consta din:

- rambleerea golurilor de exploatare rămase în urma unui front de lucru (maximum 2000 mp), operaţie efectuată concomitent cu atacarea următorului front de extracţie;

- nivelarea terenului şi acoperirea suprafeţei respective cu un strat de sol vegetal, de circa 15 cm, va necesita circa  2 luni, pentru fiecare perimetru atacat;

- refacerea covorului vegetal pe întregul amplasament.

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: ;

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Proiectul constă în extracţia nisipului şi pietrişului, fără interceptarea nivelului hidrostatic. Solul vegetal care va rezulta în urma lucrărilor de exploatare va fi utilizat la rambleierea excavaţiei create, apoi umplutura va fi înierbată.

După finalizarea lucrărilor de închidere şi ecologizare, terenul va avea folosinţa iniţială.

În procesul tehnologic nu se va utiliza apă, apa potabilă necesară personalului muncitor se va asigura prin distribuția zilnică a apei îmbuteliate.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate: gestionarea deșeurilor, atât pe timpul execuției, cât și în perioada de funcționare se va realiza conform OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deşeurilor.

În perioada de execuţie a proiectului și după realizarea proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați.

b5) poluarea şi alte efecte negative: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare. Având în vedere că titularul proiectului a prevăzut măsuri și condiții pentru emisii în atmosferă, gestionarea deșeurilor rezultate, ocuparea de teren, realizarea proiectului va conduce la efecte negative nesemnificative atât pe durata proiectului cât și după realizarea lui, iar prin lucrările de închidere şi ecologizare, terenul va avea folosinţa iniţială.

Pentru asigurarea stabilității suprafeței terenurilor, titularul va respecta tehnologia de exploatare și elementele geometrice ale carierei, descrise la metoda de exploatare, cu respectarea unghiului de taluz impus de caracteristicile resursei și prin copturirea taluzelor pentru îndepărtarea eventualelor zone instabile la finalul derocării.

Măsuri pentru protecția factorului de mediu aer:

- limitarea timpului de funcționare a utilajelor la strictul necesar;

- menținerea utilajelor în stare foarte bună de funcționare;

- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport;

- stropirea drumului de acces în perimetru în perioadele secetoase;

- eliminarea pierderilor de balast din mijloacele de transport pe timpul transportului;

- mijloacele de transport vor fi acoperite cu prelate;

Măsuri pentru protecția factorului de mediu sol și subsol:

- solul rezultat din decopertare și depozitat în halda de sol va fi relocat pe suprafețele reamenajate;

- perimetrul de lucru se va marca prin bornare;

- respectarea unghiului maxim de taluz de 40° pentru protecţia terenurilor învecinate;

- deșeurile solide rezultate din activitatea de exploatare vor fi colectate și transportate în afara perimetrului, în locuri special amenajate;

- alimentarea cu carburanţi a utilajelor de exctracţie se va efectua cu asigurarea retenţiei secundare, aşternea unei folii impermeabile de plastic sub utilaj şi materiale absorbante;

Măsuri pentru protecția factorului de mediu apă de suprafață și subterană:

- pentru reducerea riscurilor unor accidente, reviziile și reparațiile utilajelor se vor face conform graficelor și specificațiilor tehnice în ateliere specializate, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop;

- în caz de scurgere accidentală, din diferite motive, se va urmări procedura specifică prevăzută pentru înlăturarea deșeurilor și a efectelor negative;

- utilajele folosite vor corespunde normelor europene de funcționare;

- depozitarea tuturor tipurilor de deșeuri se va face corespunzător conform legislației în vigoare pentru a diminua la maxim orice posibilitate de afectare a surselor de apă;

- utilajele și mijloacele auto utilizate, se vor spăla la nevoie doar în stații de spălare autorizate;

- se va asigura în amplasament stoc permanent de produse absorbante a produselor petroliere.

Măsuri pentru protecția așezărilor umane:

- se va impune un program de lucru corespunzător pe perioada de exploatare în zonele de protecție a așezărilor umane;

- aplicarea apei pe drumuri pentru a preveni emisii de praf;

- limitarea vitezei de transport în zonele de protecție a așezărilor umane.

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul, proiectul nu intră sub incidenţa legislaţiei privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare, atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și la încetarea activităţii .

c) Amplasarea proiectelor:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 17 din 01.11.2021 emis de Primăria Comunei Sâg, terenul în suprafaţă totală de 44.739 mp este situat în extravilanul localităţii Mal.

Conform CF nr. 51199 terenul aparţine Prest Construct S.R.L. şi are categoria de folosință teren arabil.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: - după finalizarea activităților miniere, prin executarea lucrărilor de reabilitare a mediului afectat, locația va fi integrată în cadru natural;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: proiectul nu se află în astfel de zone;

- zone costiere şi mediul marin: proiectul se va implementa în extravilanul loc. Mal, com. Sâg;

- zonele montane şi forestiere: terenul are catgoria de folosinţă arabil;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: perimetrul de exploatare nu se află în astfel de zone;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: în vecinătatea acestora nu există obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu sunt zone de locuit în vecinătate amplasamentului;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie. Conform criteriilor stabilite la punctul b). și c). semnificația/importanța impactului asupra factorilor de mediu va fi minoră, nesemnificativă, iar extinderea spațială a impactului va fi locală.

d2) natura impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul; amplasamentul proiectului nu se află în apropierea graniței cu alte țări, proiectul nu va influența calitatea aerului înconjurător al altei țări sau nu va genera emisii în ape care se genereze efecte pe teritoriul altui stat.

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - va fi mică pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, în condiţiile exploatării în conformitate cu procedurile de lucru şi respectării măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu propuse prin proiect;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului durata și frecvența impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar și pe termen scurt. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali;

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va respecta legislația în vigoare și condițiile din prezenta Decizie etapă de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu proiectul de Aviz de gospodărire a apelor, eliberat de A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Someş Tisa, astfel:

- Exploatarea agregatelor minerale în perimetrul avizat va încape numai după obţinerea permisului de exploatare.

- Materializarea prin bornare şi inscripţionare a perimetrului în prezenţa delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Alimentarea cu carburanti şi lubrefianti a utilajelor în perimetrul exploatării este interzisă.

- Exploatarea resursei de nisip şi pietriş în zona de protecţie a cursului de apă este strict interzisă.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Bornarea şi inscriptionarea perimetrului de exploatare conform fişei perimetrului.

- Amenajarea haldelor de sol vegetal şi steril;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007, cu modificările ulterioare, titularul are obligația ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella BALINT

Întocmit,

cons. Anca GROŞAN