Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 00 din 00.00.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Escavaly Betoane SRL, cu sediul în judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Uriu, satul Uriu, nr. 319A/1 înregistrată la APM Salaj cu nr. 1823/17.03.2021,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.08.2022, că proiectul: „Amenajare piscicolă cu valorificarea materialului excavat – perimetrul Bârsău”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Gâlgău, loc. Bârsău mare, extravilan, albia majoră a râului Someş,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). Proiectul se încadrează în sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2, lit. a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Comunei Gâlgău şi la sediul titularului, precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect: proiectul prevede extragerea agregatelor minerale reprezentate de nisip şi pietriş, cantonate în albia majoră a râului Someş, mal drept, în scopul valorificării acestora în stare brută sau prelucrată în domeniul construcţiilor. Lucrările se vor desfăşura într-un perimetru de exploatare în suprafaţă de  60.000 mp, delimitat prin următoarele Coordonate Stereo 70, conform fişei de localizare a perimetrului:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 641.420 | 397.806 |
| 2 | 641.546 | 397.661 |
| 3 | 641.583 | 397.628 |
| 4 | 641.774 | 397.897 |
| 5 | 641.660 | 397.988 |

Tehnologia de execuţie:

Metoda de execuţie va consta în extragerea nisipului şi pietrişului in 2 trepte de exploatare, treapta superioara cu h aprox = 2 m si treapta inferioara cu h aprox = 3,5 m. Se va aplica metoda fasiilor paralele, respectand adancimea maxima de exploatare 5,45 m si cota finala de +210.00 mdMN.

Lucrari de pregatire: - trasarea perimetrului si materializarea lui pe teren prin bornare, conform planului de situatie;

- decopertarea stratului vegetal si a stratului de material steril (Hmed = 1 m);

- delimitarea fasiilor de exploatare, conform metodologiei de exploatare, in corelare cu caracteristicile tehnice ale utilajelor ce vor fi folosite.

Metoda de exploatare :

Excavarea va fi cu front unic, fasiile au latimi de 8-10 m (in functie de raza de actiune a excavatorului) si se va derula dinspre o latura a perimetrului spre latura opusa a acesteia. Inclinarea  taluzurilor treptei emerse se va face la unghi de 45° si a treptei submerse la 30°.

Exploatarea agregatelor minerale se va face mecanizat cu excavatoarele cu cupa si comenzi hidraulice.

Accesul in perimetrul de exploatare se realizeaza prin crearea unei rampe de acces.

Pilieri de siguranţă:   50 m fata de cursul de apa Somes;

5 m pentru protectia terenurilor invecinate.

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă;

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: proiectul constă în extracţia nisipului şi pietrişului sub nivelul hidrostatic. Solul vegetal care va rezulta în urma lucrărilor de exploatare va fi utilizat la digului perimetral ale viitoarei amenajări piscicole.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate: gestionarea deșeurilor, atât pe timpul execuției, cât și în perioada de funcționare se va realiza conform OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deşeurilor.

În perioada de execuţie a proiectului și după realizarea proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați.

b5) poluarea şi alte efecte negative: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare. Având în vedere că titularul proiectului a prevăzut măsuri și condiții pentru emisii în atmosferă, gestionarea deșeurilor rezultate, ocuparea de teren, realizarea proiectului va conduce la efecte negative nesemnificative atât pe durata proiectului cât și după realizarea lui, iar prin lucrările de refacere a mediului, amenajare piscicolă.

Pentru asigurarea stabilității suprafeței terenurilor, titularul va respecta tehnologia de exploatare și elementele geometrice ale carierei, descrise la metoda de exploatare, cu respectarea unghiului de taluz impus de caracteristicile resursei și prin copturirea taluzelor pentru îndepărtarea eventualelor zone instabile la finalul derocării.

Măsuri pentru protecția factorului de mediu aer:

- limitarea timpului de funcționare a utilajelor la strictul necesar;

- menținerea utilajelor în stare foarte bună de funcționare;

- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport;

- stropirea drumului de acces în perimetru în perioadele secetoase;

- eliminarea pierderilor de balast din mijloacele de transport pe timpul transportului;

- mijloacele de transport vor fi acoperite cu prelate;

Măsuri pentru protecția factorului de mediu sol și subsol:

- solul rezultat din decopertare și depozitat în halda de sol va fi relocat pe suprafețele reamenajate;

- perimetrul de lucru se va marca prin bornare;

- respectarea tehnologiei de exploatare;

- deșeurile solide rezultate din activitatea de exploatare vor fi colectate și transportate în afara perimetrului, în locuri special amenajate;

- alimentarea cu carburanţi a utilajelor de extracţie se va efectua cu asigurarea retenţiei secundare, tăvi metalice şi materiale absorbante;

Măsuri pentru protecția factorului de mediu apă de suprafață și subterană:

- pentru reducerea riscurilor unor accidente, reviziile și reparațiile utilajelor se vor face conform graficelor și specificațiilor tehnice în ateliere specializate, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop;

- în caz de scurgere accidentală, din diferite motive, se va urmări procedura specifică prevăzută pentru înlăturarea deșeurilor și a efectelor negative;

- utilajele folosite vor corespunde normelor europene de funcționare;

- depozitarea tuturor tipurilor de deșeuri se va face corespunzător conform legislației în vigoare pentru a diminua la maxim orice posibilitate de afectare a surselor de apă;

- utilajele și mijloacele auto utilizate, se vor spăla la nevoie doar în stații de spălare autorizate;

- se va asigura în amplasament stoc permanent de produse absorbante a produselor petroliere.

Măsuri pentru protecția așezărilor umane:

- se va impune un program de lucru corespunzător pe perioada de exploatare în zonele de protecție a așezărilor umane;

- aplicarea apei pe drumuri pentru a preveni emisiile de praf;

- mijloacele de transport vor fi acoperite cu prelate;

- limitarea vitezei de transport în zonele de protecție a așezărilor umane.

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul, proiectul nu intră sub incidenţa legislaţiei privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare, atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și la încetarea activităţii .

c) Amplasarea proiectelor:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 12 din 26.02.2021 emis de Primăria Comunei Gâlgău, terenul este situat în extravilanul localităţii Bârsău Mare.

Conform CF nr. 51199 terenul aparţine titularului şi are categoria de folosință teren arabil şi fâneaţă.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: - după finalizarea activităților miniere, prin executarea lucrărilor de reabilitare a mediului afectat, amenajare piscicolă, locația va fi integrată în cadru natural;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: proiectul se află în albia majoră a râului Someş, mal drept; pentru protecţia cursului de apă se va păstră un pilier de siguranţă de 50 m;

- zone costiere şi mediul marin: proiectul se va implementa în extravilanul loc. Bârsău Mare, com. Gălgău;

- zonele montane şi forestiere: terenul are categoria de folosinţă arabil;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: perimetrul de exploatare nu se află în astfel de zone;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: în vecinătatea acestora nu există obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: perimetrul de exploatare se află la o distanţă de cca. 1500 m faţă de cea mai apropiată locuinţă;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie. Conform criteriilor stabilite la punctul b). și c). semnificația/importanța impactului asupra factorilor de mediu va fi minoră, nesemnificativă, iar extinderea spațială a impactului va fi locală.

d2) natura impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul; amplasamentul proiectului nu se află în apropierea graniței cu alte țări, proiectul nu va influența calitatea aerului înconjurător al altei țări sau nu va genera emisii în ape care se genereze efecte pe teritoriul altui stat.

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - va fi mică pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, în condiţiile exploatării în conformitate cu procedurile de lucru şi respectării măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu propuse prin proiect;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului durata și frecvența impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar și pe termen scurt. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali;

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zona amplasamentului studiat nu există proiecte similare;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va respecta legislația în vigoare și condițiile din prezenta Decizie etapă de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Bazinală de Apă Someş Tisa înregistrată la APM Sălaj cu nr. 5680 din 26.07.2022, decizie justificată prin următoarele: lucrările prezentate nu vor avea impact semnificativ asupra corpului de apă subteran raportat la mărimea acestuia;

- Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu proiectul de  Aviz de gospodărire a apelor eliberat de A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Someş Tisa, astfel:

- Prezentul aviz se emite în vederea obținerii permisului de exploatare și pentru realizarea/ execuția lucrărilor de pregătire având ca finalizare realizarea unui iaz piscicol.

- Să solicite autorizaţia de gospodărire a apelor pentru exploatarea agregatelor minerale din perimetrul: Amenajare piscicola cu valorificarea materialului excavat Barsau.

- Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul avizat va începe numai după obtinerea permisului de exploatare și a autorizației de gospodărire a apelor. Documentația tehnică necesară pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor va conține ca anexă autorizația de construire.

- Începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Salaj, iar desfăşurarea acestora se va face sub directa supraveghere a personalului de specialitate din cadrul S.G.A. Salaj .

- Se interzice evacuarea de ape uzate, deşeuri şi alte substanţe poluante în apele de suprafaţă sau subterane.

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai tehnologia de execuţie prezentată, luându-se măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.

- Riscul pentru eventualele pagube datorate apelor revine în exclusivitate beneficiarului.

- Recepţia finală a lucrărilor se va face în prezenţa delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Salaj  .

- 10. La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate beneficiarul va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor pentru folosinta de apa a amenajarii piscicole în baza unei documentatii tehnice întocmita în conformitate cu  prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare şi Ordinului Ministrului Mediului şi  Pădurilor nr. 891/23.07.2019.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Bornarea şi inscriptionarea perimetrului de exploatare conform fişei perimetrului.

- Amenajarea digului perimetral;

- Respectarea pilierilor de siguranţă fată de râul Someş şi faţă de terenurile învecinate;

- Amenajarea şi întretinerea drumului de acces la perimetrul de exploatare conform acordului de reabilitare emis de Primăria Comunei Gâlgău;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007, cu modificările ulterioare, titularul are obligația ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella BALINT

Întocmit,

cons. Anca GROŞAN